Устройство запуска двигателя ABSOLUTE ARS-202

Руководство по эксплуатации

www.starlineworld.ru

Ключевые особенности

Функциональность

- Контроль запуска и работы двигателя по сигналу тахометра, напряжению
бортовой сети или лампе отсутствия подзаряда, находящейся на щитке
приборов,

- Возможность установки на автомобили с бензиновыми или дизельными
двигателями.

- Бремя прогрева 10,15,20 или 30 минут.

- Мгновенное отключение стартера при запуске двигателя.

- Программируемая задержка отключения стартера при запуске двигателя
(при контроле по лампе).

- Программируемое ограничение максимальной длительности работы
стартера; 2,4,6, 8 секунд.

- Возможность автоматического определения готовности дизельного
двигателя к запуску.

- Встроенный интеллектуальный турбо-таймер.

- Программируемая полярность входного сигнала состояния дверей (для
ручной КПП).

- Встроенное сервисное реле (две группы на переключение) для отключения
датчиков или деблокировки двигателя.

- Три попытки запуска.

- Индикация работы двигателя горящим либо мигающим светом.

Сервис

- Простота управления режимами автоматического запуска.

- Индикация активных режимов автоматического запуска.

- Развитая диагностика запуска с индикацией на светодиод.

- Гибкость и простота программирования.

- Защита от непреднамеренного изменения установок, настраиваемых
однократно.

- Два программируемых силовых выхода для питания сервисных цепей,
отопителя, кондиционера.

- Возможность автоматического запуска по встроенному таймеру через 1-15
часов.

- Режим "интервал" либо "период" для встроенного таймера.

- Возможность автоматического запуска при снижении температуры двигателя ниже +5,0, -5, -10, -15 или -20 градусов, измеряемой посредством датчика, дополнительно устанавливаемого на двигатель автомобиля.

- Возможность останова запущенного двигателя при прогреве его до +30, +50
или +70 градусов.

- Возможность условного включения отопителя, кондиционера, в
зависимости от побуждающей причины запуска.

- Возможность запуска в одно и то же время суток (суточный таймер).

- Подсчет числа автоматических запусков.

- Выключатель долговременного отключения.

•	Режим короткой остановки (Pit-Stop), позволяющий покидать автомобиль с
работающим двигателем (для любой трансмиссии).

Безопасность

- Безопасная эксплуатация на автомобилях, как с автоматической, так и с
ручной КПП.

- Возможность аварийного останова при срабатывании сигнализации.

- Защита от случайного включения путем ограничения длительности
команды.

- Возможность контроля исправности датчика отсутствия давления масла.

Описание работы устройства

Устройство предназначено для дистанционного либо автоматического запуска двигателя автомобиля и его прогрева без участия водителя. Запуск может быть произведен по следующим условиям:

- поступление команды от дополнительного канала сигнализации, таймера,
либо любого другого внешнего устройства;

- остывание двигателя до установленной температуры, если данная функция
активна;

- истечение установленного интервала (периода) между запусками, либо от
момента отключения зажигания, если данная функция активна;

- истечение очередных суток от момента сброса суточного таймера, если
данная функция активна.

Активные авторежимы: индицируются при отключенном зажигании сериями вспышек светодиода.

Управление устройством производится при помощи замка зажигания, выключателя и педали тормоза.

Непосредственно перед попыткой запуска и в процессе управления двигателем устройство контролирует различные условия безопасности работы, описанные ниже. При несоблюдении, по крайней мере, одного из них, попытка запуска прекращается, двигатель аварийно останавливается, и режимы автоматического запуска запрещаются.

При каждой попытке запуска устройство выдает подтверждение вспышкой габаритных огней, после чего включает зажигание и пытается запустить

двигатель в соответствии с установленными параметрами. В режиме "дизель" стартер включается непосредственно после гашения лампы индикации предварительного прокаливания цилиндров, расположенной на панели приборов, но не ранее, чем через 4 секунды с момента включения зажигания, что является оптимальным решением своевременности включения стартера дизельного двигателя. Стартер работает до момента "схватывания" двигателя, но не дольше времени, установленного при настройке. Через 8 секунд после отключения стартера включается световое подтверждение запуска.

При необходимости оставить автомобиль с работающим двигателем, не оставляя в нем ключ зажигания, предусмотрен режим короткой остановки Pit-Stop.

Все время, пока двигатель работает под управлением устройства, габаритные огни будут гореть либо вспыхивать, в зависимости от установленного режима.

Если двигатель работает под управлением устройства, в любой момент его можно остановить подачей внешней команды. Данная ситуация не является аварийной, и устройство остается готовым к дальнейшему функционированию. Если двигатель не запустился или не набрал нормальных оборотов, попытка запуска признается неудачной и прекращается. Через несколько секунд выполняется следующая попытка. Если двигатель не удалось запустить с трех попыток, устройство прекращает запуск. Такая ситуация считается аварийной. При этом запрещаются все автоматические режимы.

Если двигатель заглох, был остановлен отключением выключателя, либо по любой из аварийных причин, дальнейшие попытки запуска производиться не будут. Авторежимы также будут запрещены.

Если авторежимы запрещены, запуск может быть произведен только по внешней команде.

Запрет авторежимов сбрасывается при успешном запуске по команде, либо при включении и отключении зажигания.

После отключения питания устройства все авторежимы запрещены. В режиме ручной КПП любой запуск может быть произведен только после правильного выполнения последовательности выхода из автомобиля (см. Особенности работы с ручной КПП). Разрешение работы при РКПП сбрасывается включением зажигания, открыванием дверей, капота, нажатием тормоза, отпусканием стояночного тормоза.

Долговременное отключение всех функций запуска возможно отключением выключателя. После его включения устройство восстановит свою работоспособность с прежними параметрами.

Запуск и останов двигателя

Для запуска двигателя необходимо обеспечить соблюдение всех условий безопасности, а затем подать команду запуска. Команда может быть подана

3

различными способами, в зависимости от состава оборудования, установленного на автомобиле,

После активизации режимов автоматического запуска устройство будет запускать двигатель без внешней команды, в соответствии с установленными параметрами активных авторежимов.

Если двигатель работает под управлением устройства, либо производится попытка его запуска, повторно поданная команда расценивается как команда i останова. Данная ситуация является штатной. Условия безопасности при этом не нарушаются.

Предусмотрен "мягкий" перехват управления двигателем, работающим под управлением запуска. Для этого достаточно вставить ключ в замок и повернуть его в положение "зажигание" (но не стартер!), после чего отключить устройство любым способом, например, нажатием педали тормоза.

Режимы автоматического запуска

Устройство способно запускать двигатель, как по внешней команде, так и по внутренним условиям - авторежимам:

- термостат - запуск (и останов) по температуре двигателя;

- встроенный таймер 1 - 15часов;

- суточный таймер.

Каждый из них может быть активизирован индивидуально. Возможны любые сочетания активных авторежимов. Активные авторежимы индицируются при отключенном зажигании каждые 8 секунд, последовательно, сериями вспышек светодиода.

Для активизации требуемых авторежимов необходимо выполнить следующие действия:

- включить зажигание;

- нажать и удерживать педаль тормоза;

- отключить и включить выключатель число раз, соответствующее номеру
требуемого авторежима;

- дождаться звукового подтверждения. Число звуковых сигналов должно
соответствовать номеру выбранного авторежима;

- при необходимости повторить действия 3 и 4 для других авторежимов;

- отпустить педаль тормоза и отключить зажигание;

- проконтролировать по миганию светодиода правильность выполненных
действий.

Отключение всех авторежимов выполняется одновременно. Если необходимо отключить один авторежим, оставив активными остальные, необходимо отключить все авторежимы, а затем активизировать требуемые. Для отключения авторежимов требуется выполнить следующие действия:

- включить зажигание;

- нажать и удерживать педаль тормоза;

4

- отключить выключатель, дождаться длинного звукового сигнала, после чего
включить выключатель;

- отпустить педаль тормоза и отключить зажигание;

5.	убедиться по отсутствию мигания светодиода, что авторежимы отключены.
Примечания:

- Для правильного выполнения описанных действий необходимо не
допускать между действиями пауз более 4-х секунд.

- Признаки активности термостата и таймера сохраняются в
энергонезависимой памяти.

При аварийном останове либо невозможности запуска двигателя по какой-либо причине, устанавливается запрет авторежимов. Авторежимы также запрещены непосредственно после подключения устройства к источнику питания. Сброс запрета происходит при успешном запуске по внешней команде, включении режима короткой остановки, либо включении и отключении зажигания.

Термостат

Данная функция позволяет запускать двигатель при остывании его до установленной температуры. Значение температуры устанавливается ори программировании параметров устройства (см. Программирование пользовательских функций).

В зависимости от установленных параметров других программируемых функций, возможно включение отопителя по достижении температуры +50 градусов, а также, останов двигателя при прогреве до установленной температуры.

Встроенный таймер

В зависимости от установленных параметров, таймер может работать в одном из двух режимов - отсчет интервала между запусками, либо отсчет периода запусков. Значение времени устанавливается при программировании параметров устройства (см. Программирование пользовательских функций).

В режиме "интервал" отсчет установленного времени производится от момента завершения цикла прогрева. Таким образом, интервал - это время паузы между запусками.

В режиме "период" отсчет времени производится от момента начала цикла прогрева (запуска двигателя, включения режима короткой остановки). Таким образом, период - это суммарное время работы и паузы до следующего запуска.

Независимо от выбранного режима, отсчет времени останавливается на время, пока зажигание включено пользователем и возобновляется в момент отключения зажигания. Таким образом, время до первого запуска по таймеру отсчитывается от момента отключения зажигания.

5Суточный таймер

Устройство позволяет запускать двигатель ежедневно в установленное время. Для этого необходимо в то время, кида требуется запускать двигатель, выполнить функцию "Сброс суточного таймера" в меню программирования пользовательских функций. С этого момента начнется отсчет времени суток. По истечении каждых суток будет производиться запуск, если суточный таймер активизирован, и двигатель 8 этот момент не работает. Функция "Сброс

суточного  таймера"   не  изменяет  активности   авторежимов,   а  только
корректирует внутренние часы устройства.

При отсутствии питания отсчет времени производиться не может, поэтому после отключения аккумулятора, если это необходимо, требуется в нужное 1         время сбросить суточный таймер и активировать соответствующий авторежим.

Отсчет времени суток не прекращается ни при каких условиях, кроме отсутствия напряжения питания устройства, поэтому нет необходимости повторного сброса суточного таймера после отключения авторежимов.

Подсчет числа автоматических запусков

Устройство производит подсчет числа автоматических запусков по таймеру и термостату, произведенных после очередной поездки. Запуски по команде и суточному таймеру не учитываются. Значение счетчика индицируется сериями вспышек светодиода при включенном зажигании. Если зажигание включено в течение одной минуты, счетчик сбрасывается, и индикация прекращается. При отключении зажигания ранее, чем через одну минуту после его включения, индикация прекращается и возобновляется при следующем включении до тех пор, пока счетчик не будет сброшен.

Режим короткой остановки Pit-Stop

Режим короткой остановки предназначен для тех случаев, когда водителю

необходимо  оставить  на  некоторое  время  автомобиль  с  работающим
двигателем, не оставляя ключ в замке зажигания, Максимальное время работы в
данном режиме - 30 минут. По истечении этого времени двигатель будет
остановлен, Данный режим имеет особенности, в зависимости от выбранного

вида трансмиссии.

Pit-Stop с автоматической КПП

Прежде чем отключить зажигание, дважды отключить и включить выключатель. Если выполнены все условия безопасности, устройство возьмет управление двигателем на себя, о чем сообщит тремя короткими звуковыми сигналами. После этого можно отключить зажигание, извлечь ключ из замка и покинуть автомобиль, по возможности, включив охранную сигнализацию.

По  возвращении  необходимо снять автомобиль с охраны,  вставить ключ  в

6

замок и повернуть его в положение "зажигание" (но не стартер!), после чего отключить запуск любым способом, например, нажатием педали тормоза.

Pit-Stop с ручной КПП

Прежде чем отключить зажигание, трижды отключить и включить выключатель. Если выполнены все условия безопасности, устройство примет управление двигателем на себя, о чем сообщит двумя короткими и одним длинным звуковыми сигналами. После этого можно отключить зажигание, извлечь ключ из замка и покинуть автомобиль, по возможности, включив охранную сигнализацию.

По возвращении необходимо снять автомобиль с охраны, вставить ключ в замок и повернуть его в положение "зажигание" (но не стартер!), после чего отключить запуск любым способом, например, нажатием педали тормоза.

В режиме РКГШ устройство дает на перехват двигателя 15 секунд с момента открытия двери. По истечении указанного времени двигатель будет аварийно остановлен.

Особенности работы с ручной КПП

В целях обеспечения безопасной эксплуатации устройства на автомобилях с ручной КПП, необходимо исключить возможность запуска двигателя при включенной передаче. Для обеспечения нейтрального положения коробки передач на момент запуска двигателя, требуется выйти из автомобиля с двигателем, работающим под управлением устройства запуска, после чего закрыть и больше не открывать двери. Правильное выполнение последовательности выхода из автомобиля является дополнительным условием безопасности для РКПП.

Последовательность выхода из автомобиля

Для обеспечения дополнительного условия безопасности для РКПП, вместо того, чтобы просто затушить двигатель, необходимо выполнить следующие действия: !. установить автомобиль на стояночный тормоз;

- отключить и включить выключатель 1 или 3 раза. Если выполнены все
прочие условия безопасности, устройство возьмет управление двигателем
на себя, о чем сообщит тремя короткими или двумя короткими и одним
длинным звуковыми сигналами соответственно;

- отключить зажигание, извлечь ключ из замка и покинуть автомобиль,
закрыв дверь. Если передача управления произведена двумя
переключениями, после закрытия двери двигатель будет остановлен. Если
тремя - будет продолжать работать (см. Режим короткой остановки).

В течение 30-ти секунд после закрытия последней двери возможно

7повторное открытие. Если же дверь будет открыта по истечении указанного времени, условие безопасности РКПП будет нарушено, и устройство не будет запускать двигатель до повторного выполнения последовательности выхода.

Двери на момент передачи управления двигателем могут быть открыты. В этом случае двигатель будет также заглушён при первом закрытии.

Турбо-таймер

Многие дизельные и некоторые бензиновые двигатели для повышения мощности без увеличения рабочего объема оборудованы турбонаддувом. Для защиты подшипников турбины таких двигателей от масляного голодания на высоких оборотах предусмотрен встроенный интеллектуальный турбо-таймер.

При активной езде ротор турбины, раскручиваемый потоком выхлопных газов, может набирать весьма высокие обороты. Система смазки подшипников турбины является подсистемой смазки двигателя и питается от того же масляного насоса, приводимого во вращение от коленчатого вала, Время замедления вращения турбины до безопасных оборотов может составлять несколько минут. Таким образом, если заглушить двигатель сразу после активной езды, подшипники турбины, вращающейся с большой частотой, остаются без смазки. Это сильно снижает ресурс подшипников и приводит к преждевременному выходу турбины из строя.

Решение данной проблемы заключается в том, чтобы дать двигателю поработать какое-то время на холостых оборотах, для того, чтобы на момент его остановки обороты турбины снизились до минимальных.

Встроенный турбо-таймер позволяет водителю покинуть автомобиль сразу по прибытии в пункт назначения, поддерживая работающий двигатель в течение времени, необходимого для остановки турбины. Наиболее удачное решение при реализации функции турбо-таймера возможно только при контроле работы двигателя по сигналу тахометра, т.к. остальные способы контроля не подразумевают контроля частоты вращения коленвала, а, следовательно, невозможно предсказать реальную частоту вращения турбины и время ее остановки.

Если необходимо, не смотря ни на что, немедленно заглушить двигатель, функция турбо-таймера может быть мгновенно отключена. Для этого достаточно удерживать педаль тормоза в момент отключения зажигания. Данный способ отключения действует однократно. При следующем отключении зажигания турбо-таймер вновь будет выполнять свои функции, в соответствии с установленными параметрами.

Работа турбо-таймера при контроле по сигналу тахометра

При контроле работы двигателя по сигналу тахометра реализован интеллектуальный алгоритм работы турбо-таймера. В зависимости от того, на каких оборотах работал двигатель, и сколько времени прошло с того времени до

8

момента отключения зажигания, вычисляется ожидаемое время остановки турбины. Таким образом, если двигатель работал на холостых оборотах после активной езды какое-то время, достаточное для снижения частоты вращения турбины, турбо-таймер не вмешивается при отключении зажигания, и двигатель может быть остановлен водителем. Если же зажигание будет отключено ранее, чем истечет ожидаемое время снижения оборотов, устройство автоматически возьмет управление двигателем на себя на время, составляющее остаток от ожидаемого времени остановки.

В зависимости от типа двигателя и манеры езды, ожидаемое время снижения оборотов турбины может быть скорректировано изменением базового времени турбо-таймера, устанавливаемого при программировании параметров устройства.

Работа турбо-таймера при других способах контроля

При контроле работы двигателя по напряжению бортовой сети, либо по сигналу наличия подзаряда АКБ, устройство не имеет информации о частоте вращения коленчатого вала двигателя, а, следовательно, и турбины. Поэтому ври каждом отключении зажигания устройство перехватывает управление двигателем на время, равное базовому времени турбо-таймера, установленному при программировании параметров устройства.

Турбо-таймер и ручная КПП

Работа устройства в сочетании режимов РКГШ с Турбо-таймером имеет некоторые особенности.

Как известно, дополнительное условие безопасности для РКПП требует, чтобы га момент выхода из автомобиля двигатель работал под управлением устройства. В случаях, когда выбран способ контроля по напряжению в бортовой сети или по сигналу подзаряда АКБ, управление двигателем перехватывается при каждом отключении зажигания, если только турбо-таймер не отключен удержанием педали тормоза. Таким образом, если дверь будет закрыта до истечения времени работы турбо-таймера, условие безопасности выполняется. Если же установленного базового времени турбо-таймера недостаточно для того, чтобы покинуть автомобиль, следует передать управление двигателем устройству так же, как это описано в подразделе "Последовательность выхода из автомобиля". При этом двигатель не будет остановлен по закрытию двери, а продолжит работать в течение остатка времени останова.

При контроле по сигналу тахометра устройство самостоятельно определяет необходимость перехвата управления двигателем и длительность работы турбо-таймера. Поэтому для выполнения условия безопасности необходимо выполнять последовательность выхода из автомобиля так же, как это описано в соответствующем подразделе.

9

В отличие от случая РКПП без турбо-таймера, после закрытия последней двери двигатель не будет заглушён, пока не истечет остаток ожидаемого времени остановки турбины. Время разрешенного повторного открывания дверей при этом увеличивается на время, пока двигатель работает под управлением турбо-таймера.

Условия безопасности

Устройство имеет несколько входов, по которым контролирует состояние и работу двигателя, а также определяет возникновение аварийных ситуаций,

В режиме ручной коробки переключения передач также учитывается дополнительное условие безопасности, связанное с исключением возможности запуска двигателя при включенной передаче.

Запуск не производится при возникновении, по крайней мере, одного из следующих условий:

- выбран  способ  контроля  двигателя по сигналу тахометра, но не запрограммированы обороты холостого хода;

- на момент поступления команды включено зажигание;

- непосредственно перед включением стартера присутствует сигнал тахометра;

- включена функция контроля исправности датчика отсутствия давления масла,
и непосредственно перед включением стартера данный сигнал пассивен;

- не увенчались успехом три попытки запуска.

Двигатель аварийно останавливается при возникновении, по крайней мере, одного из следующих условий:

•	нажата педаль тормоза;

- отключен стояночный тормоз;

- отключен выключатель;

- открыт капот;

- сработала охранная сигнализация;

- выбран режим РКПП, и была открыта дверь. В этом случае останов
происходит через 15 секунд после открытия двери;

- выбран режим контроля двигателя по сигналу тахометра, и обороты упали
более чем в два раза, либо увеличились более чем в четыре раза, относительно
запрограммированных холостых;

- выбран режим контроля двигателя по напряжению бортовой сети, разрешен
контроль напряжения при работе, и напряжение в бортовой сети понизилось
относительно измеренного ранее;

- выбран режим контроля двигателя по сигналу подзаряда АКБ, и данный
сигнал стал пассивным.

Все перечисленные причины приводят к запрету авторежимов.

Открытие дверей, капота, нажатие тормоза, отключение стояночного тормоза, срабатывание охранной сигнализации при работе двигателя под управлением устройства также приводит к запрету работы РКПП.

10

Диагностика

Диагностический регистр устройства в любой момент содержит данные о результате последней выполненной операция, Содержимое данного регистра замещается результатом выполнения каждой следующей команды, попытки запуска по авторежиму и т.д.

Диагностическое сообщение доступно для считывания пользователем. Для этого необходимо включить зажигание при нажатой педали тормоза. Состояние диагностического регистра будет индицироваться сериями вспышек светодиода в течение одной минуты. Значения диагностических сигналов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Расшифровка диагностических сигналов

Число

вспышек		 Значение

1	Нормальное завершение работы по истечении времени

2	Останов по внешней команде

3	Останов по нажатию тормоза

4	Останов отключением выключателя

5	Останов отключением стояночного тормоза

6	Останов по открытию капота

7	Останов по отсутствию давления масла

8	Двигатель заглох или обороты упали ниже допустимого

значения

9	Обороты двигателя возросли выше допустимого значения

10	Рестарт программы, связанный с отключением питания либо

глубокой просадкой напряжения в бортовой сети

11	Неисправность температурного датчика (при активных

режимах контроля температуры)

12	Останов по прогреву до заданной температуры

13	Нарушение условия безопасности РКГШ

14	Исчерпаны попытки запуска

15	Двигатель не готов к запуску - включено зажигание,

присутствует ситная тахометра, активен сигнал подзаряда АКБ

16	Не запрограммированы обороты холостого хода при контроле

по тахометру

17	Попытка включения режима короткой остановки при

неработающем двигателе

18	Останов по срабатыванию сигнализации

19	Неисправен датчик отсутствия давления масла

11

Программирование пользовательских функций

Для настройки параметров устройства под конкретные условия эксплуатации требуется выполнить программирование функций. Значения большинства функций настраиваются под параметры автомобиля, устанавливаются однократно при установке и не меняются в процессе эксплуатации. Сервисные функции выделены в отдельное меню с упрощенным доступом и предназначены для самостоятельной настройки пользователем.

Для программирования пользовательских функций необходимо выполнить следующие действия:

- включить зажигание;

- нажать и удерживать педаль тормоза;

- пятикратно отключить и снова включить выключатель;

- отпустить педаль тормоза.

Между выполняемыми действиями не должно возникать пауз длительностью более 4-х секунд. В подтверждение входа в меню прозвучит длинный звуковой сигнал, после чего сразу начнется звуковая индикация номера и значения функции №1.

Для перехода к следующей функции необходимо отключить и снова включить выключатель. Изменение значения выбранной функции производится отключением - включением зажигания. При любом из этих действий индикация прекращается, принимаются изменения, и индикация возобновляется с новыми параметрами.

Для выхода с сохранением вновь установленных параметров необходимо отключить зажигание на время более 2-х секунд. Выход с сохранением также происходит, если в течение одной минуты не выполняется никаких действий. Выход с сохранением подтверждается тремя короткими звуковыми сигналами.

Для выхода с восстановлением прежнего состояния всех функций достаточно нажать педаль тормоза. При длительном (более 2-х секунд) отключении выключателя также происходит выход с восстановлением прежних значений. Выход с восстановлением сопровождается одним длинным звуковым сигналом.

Индикация номера текущей функции и ее значения производится сериями вспышек светодиода, сопровождаемых короткими звуковыми сигналами. Сначала показывается номер функции, затем ее значение. Циклы индикации разделены более длинной паузой, чем номер и значение функции. Если установлено нулевое значение, либо функция не имеет значения, доступного для индикации, показывается только номер функции.

Пользовательские функции и их возможные значения приведены в таблице 2. Значения, установленные исходно выделены жирным курсивом.

12

|  | Пользовательские функции | Таблица 2 |
| --- | --- | --- |
| № п/п[ Название функции | Возможные значения | Примечания |
| 1 | Температура запуска по термостату | 1-+5С, 2-0С, 3--5С, 4--10 С 5--15C 6--20С |  |
| 2 | Останов при прогреве до заданной температуры | 1 - запрещен, 2 - при запуске по термостату 3-при запуске по термостату или таймеру, 4 - при любом запуске | В режиме короткой остановки данная функция не действует |
| 3 | Значение температуры останова | 1-+30С, 2-+50 С, 3-+70С |  |
| 4 | Значение интервала (периода) | 1-15 часов | Исходно отключен |
| 5 | Сброс суточного таймера |  |  |
| 6 | Режим работы таймера | 1-Отсчет интервала между запусками 2 - Отсчет периода запусков |  |

Содержание

Ключевые особенности	1

Функциональность	1

Сервис	1

Безопасность	2

Описание работы устройства	2

Запуск и останов двигателя	3

Режимы автоматического запуска.	4

Термостат	5

Встроенный таймер	5

Суточный таймер	6

Подсчет числа автоматических запусков	6

Режим короткой остановки Pit-Stop	6

Pit-Stop с автоматической КПП	6

Pit-Stop с ручной КПП		7

Особенности работы с ручной КПП	……7

Последовательность выхода из автомобиля	7

Турбо-таймер	8

Работа турбо-таймера при контроле по сигналу тахометра	8

Работа турбо-таймера при других способах контроля	9

Турбо-таймер и ручная КПП	9

Условия безопасности	10

Диагностика	11

Программирование пользовательских функций	12