# ALLIGATOR

# www.starlineworld.ru

## S-700RS

### Использование 5-кнопочного брелка передатчика с 2-сторонней связью и ЖК-дисплеем

5-кнопочный брелок-передатчик с 2-сторонней связью и ЖК-дисплеем позволяет управлять всеми функциями системы S-700RS. Помимо этого, каждый раз при использовании данного передатчика система будет посылать специальные сигналы, подтверждающие исполнение той или иной команды ("обратная связь"). В результате на ЖК-дисплее 5-кнопочного брелка будет появляться соответствующая индикация, а встроенный в брелок-передатчик миниатюрный динамик будет подавать соответствующие звуковые сигналы подтверждения.

Однако, и это еще не все. При срабатывании системы (независимо от того, используется ли "Стандартный" режим тревоги, или "Бесшумный" режим) она немедленно передаст сигнал тревоги на 5-кнопочный брелок-передатчик, при этом включится либо встроенный динамик, либо заработает встроенный вибратор передатчика (в том случае, если звуковой режим оповещения отключен), а на ЖК-дисплее появится индикация именно той зоны охраны, которая вызвала срабатывание системы.

ВНИМАНИЕ: в данной инструкции описаны преимущественно только те функции и режимы системы, которые имеют специфическую индикацию на ЖК-дисплее 5-кнопочного передатчика. Полное описание всех функций системы приведено в соответствующих разделах "Инструкции пользователя".

ВНИМАНИЕ: в данной инструкции описаны преимущественно только функции кнопок брелков-передатчиков с 2-кнопочной конфигурацией (заводская установка). Описание всех функций кнопок передатчиков с 1-кнопочной конфигурацией приведено в разделе "Функции кнопок брелков-передатчиков".

#### ФУНКЦИИ КНОПОК БРЕЛКОВ-ПЕРЕДАТЧИКОВ СИСТЕМЫ

| ФУНКЦИЯ | 5-КНОПОЧНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК С 2-СТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ | 4-КНОПОЧНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК 2-КНОПОЧНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ (заводская установка) | 4-КНОПОЧНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК 1-КНОПОЧНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дистанционная постановка на охрану или дистанционное запирание дверей (в режиме Valet) |  |  | 1 | Нажать и отпустить |
| Бесшумная постановка на охрану |  |  | 3 | Нажать и отпустить |
| Включение "бесшумного" режима охраны | , | , | 4, 1 | Нажать последовательно в течение 4 секунд |
| Бесшумное включение "бесшумного" режима охраны | , | , | 4, 3 | Нажать последовательно в течение 4 секунд |
| Отключение зоны предупреждения датчиков системы |  |  | 4 | Нажать и отпустить при включенной охране |
| Отключение основной зоны датчиков системы (после отключения зоны предупреждения) |  |  | 4 | Нажать и отпустить при включенной охране |
| Восстановление работы датчиков системы (после отключения основных зон датчиков) |  |  | 4 | Нажать и отпустить при включенной охране |
| Дистанционное снятие с охраны или дистанционное отпирание дверей (в режиме Valet) |  |  | 1 | Нажать и отпустить |
| Бесшумное снятие с охраны | , | , | 3 | Нажать последовательно в течение 4 секунд |
| Отпирание дверей в 2 этапа при снятии системы с охраны | , | , | 1 , 1 | Нажать последовательно в течение 5 секунд |
| Выход канала 2 (дистанционное отпирание багажника/управление дополнительными устройствами) |  |  | 2 | Нажать и удерживать в течение 3 секунд |
| Выход канала 3 (дистанционное управление дополнительными устройствами) | + | + | 1 +3 | Нажать одновременно |
| Дистанционное включение режима "Паника" | + | + | 1 + 2 | Нажать одновременно и удерживать в течение 3 секунд при выключенном зажигании |
| Дистанционное выключение режима "Паника" | + | + | 1 + 2 | Нажать одновременно |
| Дистанционное включение режима "Anti-HiJack" (если включена функция № 1.10) | + | + | 1 + 2 | Нажать одновременно и удерживать в течение 3 секунд при включенном зажигании |
| Дистанционное включение режима Valet | + | + | 2 + 3 | Нажать одновременно и удерживать в течение 3 секунд в течение 15 секунд после включения / выключения зажигания |
| Дистанционное выключение режима Valet | + | + | 2 + 3 | Нажать одновременно и удерживать в течение 3 секунд в течение 15 секунд после включения / выключения зажигания |
| Дистанционный запуск / отключение двигателя | + | + | 3 + 4 | Нажать одновременно и удерживать в течение 3 секунд |

#### Функции кнопок передатчика - система дистанционного запуска двигателя

| ФУНКЦИЯ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ЗАПУСКА | 5-КНОПОЧНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК С 2-СТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ | 4-КНОПОЧНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК 2-КНОПОЧНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ (заводская установка) | 4-КНОПОЧНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК 1-КНОПОЧНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дистанционный запуск / отключение двигателя | + | + | 3 + 4 | Нажать одновременно и удерживать в течение 3 секунд |
| Продление времени работы двигателя на 1 цикл | + | + | 3 + 4 | Нажать и отпустить после дистанционного запуска двигателя |
| Проверка "логической нейтрали" перед постановкой системы на охрану | + , | + , | 3 + 4 , 1 | Нажать и отпустить кнопку в течение 5 секунд после нажатия кнопок и () |
| Функция "Short stop" | + | + | 3 + 4 | Нажать и удерживать 3 секунды при включенном зажигании |
| Включение режима охлаждения двигателя с турбо-наддувом перед постановкой на охрану | + , | + , | 3 + 4 , 2 | Нажать и кнопки 3 и 4 одновременно удерживать 3 секунды при включенном зажигании, затем в течение 5 секунд нажать и отпустить кнопку |
| Режим автоматического запуска двигателя по таймеру (включение / выключение) только при включенном режиме охраны | + , , + | + , , + | 3 + 4 , 3 , 3 + 4 | Дистанционно запустить двигатель, в течение 5 секунд нажать и отпустить кнопку , затем в течение 5 секунд дистанционно заглушить двигатель |
| Режим автоматического запуска двигателя по температуре или напряжению (включение / выключение) (функция № 3.1 должна быть включена) | + , , + | + , , + | 3 + 4 , 4 , 3 + 4 | Дистанционно запустить двигатель, в течение 5 секунд нажать и отпустить кнопку (), затем в течение 5 секунд дистанционно заглушить двигатель |

### Основные функции 5-кнопочного брелка передатчика с 2-сторонней связью и ЖК-дисплеем системы S-700RS

#### Активная постановка на охрану

Полное описание работы данной функции приведено в "Инструкции пользователя".

- Выключите зажигание, выйдите из автомобиля и закройте все двери, капот и багажник.

- Нажмите и отпустите кнопку (кнопку 1) передатчика один раз.

- Вы услышите 1 сигнал сирены и указатели поворота автомобиля мигнут 1 раз.

- Встроенный динамик 5-кнопочного передатчика с 2-сторонней связью подаст 1 короткий звуковой сигнал подтверждения или 1 раз включится встроенный вибратор.

- На ветровом стекле автомобиля, изображенного на ЖК-дисплее, символ открытого замка сменится символом закрытого замка, рядом появится символ сирены и 2 раза включится символ указателей поворота.

#### Обход и индикация неисправной зоны при постановке на охрану

Полное описание работы данной функции приведено в "Инструкции пользователя".

- Если при постановке на охрану Вы услышите 3 сигнала сирены (вместо одного) и указатели поворота мигнут 3 раза (вместо одного), это означает, это означает, что одна из зон охраны неисправна и система встала в режим охраны в "обход" данной цепи.

- В дополнение к стандартным сигналам подтверждения и индикации (2 мигания символа указателей поворота и появление символа сирены и закрытого замка на ЖК-дисплее) встроенный динамик передатчика с 2-сторонней связью подаст 3 коротких звуковых сигнала (вместо одного) или 3 раза включится встроенный вибратор.

- На ЖК-дисплее передатчика с 2-сторонней связью появится мигающий символ зоны, обойденной системой. Воспользуйтесь таблицей зон охраны, приведенной ниже, для определения неисправной цепи/триггера.

- Символ обойденной зоны будет мигать до тех пор, пока зона остается активной или до момента снятия системы с охраны. Через 3 секунды после того, как обойденная цепь перестанет быть активной, система автоматически сама возьмет ее под охрану, а на ЖК-дисплее передатчика с 2-сторонней связью 2 раза включится символ указателей поворота и символ обойденной зоны исчезнет.

Примечание: зона предупреждения датчиков брелком-передатчиком с 2-сторонней связью не индицируется.

| ИНДИКАЦИЯ НА ЖК-ДИСПЛЕЕ | ТРИГГЕР/ДАТЧИК |
| --- | --- |
|  | основная зона датчика удара (датчик 1) или дополнительного датчика (датчик 2) |
|  | триггер багажника |
|  | триггер двери |
|  | триггер капота или педаль тормоза |

ВНИМАНИЕ: Если в Вашем автомобиле установлена функция штатной задержки выключения внутрисалонного освещения, необходимо выключить функцию № 2.3. В этом случае при постановке на охрану встроенный динамик или встроенный вибратор датчика передатчика будут подавать только стандартные сигналы подтверждения, даже если момент постановки на охрану включено внутрисалонное освещение или открыта одна из дверей автомобиля. Однако если дверь автомобиля была открыта в момент постановки на охрану и осталась открытой, то через 45 секунд встроенный динамик передатчика подаст дополнительно 3 сигнала или встроенный вибратор включится еще 3 раза, подтверждая, что вход триггера двери активен и был обойден системой. При этом на ЖК-дисплее 2 раза включится символ указателей поворота и появится мигающий символ триггера двери. Через 3 секунды после того, как обойденная цепь перестанет быть активной, система автоматически вновь возьмет ее под охрану и символ обойденной зоны исчезнет с ЖК-дисплея передатчика с 2-сторонней связью.

#### Пассивная постановка системы на охрану

Полное описание работы данной функции приведено в "Инструкции пользователя".

При пассивной постановке системы на охрану будут подаваться сигналы подтверждения и индикации, полностью аналогичные описанным выше в разделе "Активная постановка на охрану".

#### Временное отключение датчиков системы при включенном режиме охраны

Полное описание работы данной функции приведено в "Инструкции пользователя".

- Для отключения зоны предупреждения обоих датчиков системы - в любой момент после постановки системы на охрану нажмите и отпустите кнопку 5-кнопочного передатчика с 2-сторонней связью (или кнопку 4-кнопочного передатчика). Указатели поворота автомобиля мигнут 3 раза, подтверждая, что зоны предупреждения датчика удара и дополнительного датчика отключены до следующей постановки системы на охрану. На ЖК-дисплее передатчика 2 раза включится символ указателей поворота.

- Для отключения основных зон обоих датчиков системы нажмите и отпустите кнопку 5-кнопочного передатчика с 2-сторонней связью (или кнопку 4-кнопочного передатчика) еще раз. Указатели поворота автомобиля мигнут 4 раза, подтверждая, что теперь и зоны предупреждения, и основные зоны датчиков отключены до следующей постановки системы на охрану. Прозвучит мелодия включения режимов или на 2 секунды включится встроенный вибратор передатчика, а на ЖК-дисплее передатчика 2 раза включится символ указателей поворота и появится символ перечеркнутого молотка.

- После этого Вы можете в любой момент вновь включить оба датчика системы. Для этого нажмите и отпустите кнопку 5-кнопочного передатчика с 2-сторонней связью (или кнопку 4-кнопочного передатчика) еще раз. Указатели поворота автомобиля мигнут 1 раз, подтверждая, что отключение датчиков системы отменено. Прозвучит мелодия выключения режимов или на 2 секунды включится встроенный вибратор передатчика, а на ЖК-дисплее передатчика 2 раза включится символ указателей поворота, а символ перечеркнутого молотка исчезнет.

ВНИМАНИЕ. Отключение зон датчиков будет также автоматически отменяться при срабатывании системы от включения зажигания, открывания двери, капота или багажника. При этом на ЖК-дисплее передатчика 2 раза включится символ указателей поворота и символ перечеркнутого молотка исчезнет.

#### "Бесшумный" режим охраны

Полное описание работы данной функции приведено в "Инструкции пользователя".

Для включения "бесшумного" режима охраны:

- Нажмите и отпустите кнопку 5-кнопочного передатчика с 2-сторонней связью (или кнопку 4-кнопочного передатчика) и затем в течение 4 секунд нажмите и отпустите кнопку

- Вы услышите 1 сигнал сирены и указатели поворота автомобиля мигнут 4 раза.

- Встроенный динамик передатчика с 2-сторонней связью подаст 1 короткий звуковой сигнал подтверждения или 1 раз включится встроенный вибратор.

- На ветровом стекле автомобиля, изображенного на ЖК-дисплее, символ открытого замка сменится символом закрытого замка, рядом появится символ перечеркнутой сирены и 2 раза включится символ указателей поворота.

- "Бесшумный" режим охраны будет автоматически отменен при снятии системы с охраны.

"Бесшумный" режим охраны может быть включен и без подтверждающих сигналов сирены. Для этого нажмите и отпустите сначала кнопку 5-кнопочного передатчика с 2-сторонней связью (или кнопку 4-кнопочного передатчика) и затем в течение 4 секунд нажмите и отпустите кнопку (кнопку 3) передатчика.

#### Защита автомобиля при включенном режиме охраны

Полное описание работы данной функции приведено в "Инструкции пользователя".

При срабатывании системы встроенный динамик 5-кнопочного передатчика с 2-сторонней связью немедленно начнет подавать звуковые сигналы тревоги в течение 15 секунд или на 15 секунд включится встроенный вибратор. На ЖК-дисплее передатчика в течение 30 секунд будут мигать символы указателей поворота, символ сирены и символ зоны охраны, вызвавшей срабатывание системы (см. таблицу ниже).

Примечание: Символ зоны охраны, вызвавшей срабатывание системы, будет мигать до момента отключения режима тревоги с помощью передатчика. Если режим тревоги не отключался с помощью передатчика, то символ зоны охраны будет продолжать мигать после окончания режима тревоги до момента снятия системы с охраны и включения зажигания, до момента постановки системы в режим охраны, или до следующего срабатывания системы, если это произойдет раньше.

| ИНДИКАЦИЯ НА ЖК-ДИСПЛЕЕ | ТРИГГЕР/ДАТЧИК |
| --- | --- |
|  | Основная зона датчика удара (датчик 1) или дополнительного датчика (датчик 2) |
|  | Попытка открыть багажник автомобиля |
|  | Попытка открыть одну из дверей автомобиля |
|  | Попытка открыть капот автомобиля, нажатие педали тормоза или включение зажигания автомобиля |

Примечание: Срабатывание зоны предупреждения датчиков брелком-передатчиком с 2-сторонней связью не индицируется. Срабатывание системы из-за отключения и последующего подключения питания индицируется описанным выше способом, но без указания какой-либо определенной зоны охраны на ЖК-дисплее передатчика.

#### Пассивная блокировка двигателя

Полное описание работы данной функции приведено в "Инструкции пользователя".

При попытке включить зажигание в режиме пассивной блокировки двигателя система немедленно сработает и встроенный динамик 5-кнопочного передатчика с 2-сторонней связью немедленно начнет подавать звуковые сигналы тревоги в течение 15 секунд или на 15 секунд включится встроенный вибратор. На ЖК-дисплее передатчика в течение 30 секунд будет мигать символ указателей поворота и символ капота автомобиля.

#### Снятие системы с охраны

Полное описание работы данной функции приведено в "Инструкции пользователя".

- При включенном режиме охраны нажмите и отпустите кнопку передатчика (или кнопку 1 при использовании брелка с 1-кнопочной конфигурацией кнопок передатчика) один раз.

- Вы услышите 2 сигнала сирены и указатели поворота автомобиля мигнут 2 раза.

- Встроенный динамик передатчика с 2-сторонней связью подаст 2 коротких звуковых сигнала подтверждения или 2 раза включится встроенный вибратор.

- На ветровом стекле автомобиля, изображенного на ЖК-дисплее 5-кнопочного передатчика с 2-сторонней связью, символ закрытого замка сменится символом открытого замка, символ сирены исчезнет и 2 раза включится символ указателей поворота.

Примечание: Если при снятии системы с охраны встроенный динамик передатчика с 2-сторонней связью подаст 4 или 5 предупредительных сигналов или будет 4 или 5 включений встроенного вибратора, это значит, что система срабатывала за время Вашего отсутствия. При этом сирена системы также подаст 4 или 5 сигналов, а указатели поворота автомобиля мигнут 3 раза. Обратитесь к разделу "Информация о предыдущих срабатываниях системы" ниже).

#### Снятие системы с охраны в режиме тревоги

Полное описание работы данной функции приведено в "Инструкции пользователя".

- При срабатывании системы встроенный динамик 5-кнопочного передатчика с 2-сторонней связью немедленно начнет подавать звуковые сигналы тревоги в течение 15 секунд или на 15 секунд включится встроенный вибратор. На ЖК-дисплее передатчика в течение 30 секунд будут мигать символы указателей поворота, символ сирены и символ зоны охраны, вызвавшей срабатывание системы (см. таблицу ниже).

- Нажав и отпустив кнопку один раз, Вы только отключите сигналы тревоги встроенного динамика или встроенного вибратора передатчика с 2-сторонней связью. Система будет продолжать находиться в режиме тревоги (будет работать сирена, мигать указатели поворота и внутрисалонное освещение, если данная функция подключена).

- Нажав и отпустив кнопку любую другую кнопку передатчика с 2-сторонней связью, Вы отключите как сигналы тревоги передатчика с 2-сторонней связью, так и режим тревоги системы. На ЖК-дисплее передатчика перестанут мигать символы указателей поворота, символ сирены и символ зоны охраны, вызвавшей срабатывание системы. Автомобиль при этом останется под охраной.

Примечание: Если в момент отключения режима тревоги какая-либо из зон охраны осталась активна (открыта дверь, капот или багажник и т.д.), встроенный динамик передатчика с 2-сторонней связью подаст 3 коротких звуковых сигнала или 3 раза включится встроенный вибратор, а на ЖК-дисплее передатчика появится мигающий символ зоны, обойденной системой.

- Для полного отключения режима охраны - нажмите и отпустите кнопку передатчика (или кнопку 1 при использовании брелка с 1-кнопочной конфигурацией кнопок передатчика).

#### Бесшумная постановка и снятие системы с охраны

Полное описание работы данной функции приведено в "Инструкции пользователя".

Вы можете ставить и снимать систему с охраны без подтверждающих сигналов сирены.

- Для "бесшумной" постановки системы на охрану нажмите и отпустите кнопку (кнопку 3) передатчика. Сигналами подтверждения постановки системы на охрану будут в этом случае только 1 мигание указателей поворота автомобиля; на ветровом стекле автомобиля, изображенного на ЖК-дисплее 5-кнопочного передатчика с 2-сторонней связью, символ открытого замка сменится символом закрытого замка, рядом появится символ сирены и 2 раза включится символ указателей поворота.

- Для "бесшумного" снятия системы с охраны нажмите и отпустите кнопку (кнопку 3) передатчика и затем в течение 4 секунд нажмите и отпустите кнопку . Сигналами подтверждения снятия системы с охраны будут в этом случае только 2 мигания указателей поворота автомобиля; на ветровом стекле автомобиля, изображенного на ЖК-дисплее 5-кнопочного передатчика с 2-сторонней связью, символ закрытого замка сменится символом открытого замка, исчезнет символ сирены и 2 раза включится символ указателей поворота.

ВНИМАНИЕ: Даже при бесшумной постановке и/или снятии системы с охраны всегда будут подаваться 3 сигнала встроенного динамика/встроенного вибратора передатчика (если одна из цепей охраны открыта или неисправна) и 4 или 5 сигналов встроенного динамика/встроенного вибратора передатчика (если система срабатывала). Эти сигналы считаются важными для защиты автомобиля и для обеспечения Вашей безопасности, и не могут быть отключены.

#### Дистанционное включение и выключение режима Valet

Полное описание работы данной функции приведено в "Инструкции пользователя".

Для дистанционного включения режима Valet:

|  | Сядьте в автомобиль, включите и выключите зажигание. |
| --- | --- |
| + | В течение 15 секунд нажмите и удерживайте кнопку (кнопку 2) и кнопку (кнопку 3) передатчика одновременно в течение 3 секунд. |
|  | Сирена подаст 1 короткий сигнал и СИД начнет постоянно гореть, показывая, что система находится в режиме Valet. |
|  | На ЖК-дисплее передатчика 2 раза включится символ указателей поворота и появится символ "Zz". Прозвучит мелодия включения режимов или на 2 секунды включится встроенный вибратор |

Для дистанционного отключения режима Valet:

|  | Сядьте в автомобиль, включите и выключите зажигание. |
| --- | --- |
| + | В течение 15 секунд нажмите и удерживайте кнопку (кнопку 2) и кнопку (кнопку 3) передатчика одновременно в течение 3 секунд. |
|  | Сирена подаст 2 коротких сигнала и СИД системы погаснет. |
|  | На ЖК-дисплее передатчика 2 раза включится символ указателей поворота, а символ "Zz" исчезнет. Прозвучит мелодия выключения режимов или на 2 секунды включится встроенный вибратор |

ВНИМАНИЕ: Не забывайте отключать режим Valet! Это гарантирует постоянную охрану Вашего автомобиля.

#### Дистанционный режим "Паника"

Полное описание работы данной функции приведено в "Инструкции пользователя".

Нажатие кнопок и кнопки передатчика при выключенном зажигании служит для включения и выключения дистанционного режима "Паника" когда система находится в режиме охраны или снята с охраны. Для этого:

- При выключенном зажигании нажмите кнопку и кнопку передатчика одновременно и удерживайте их в течение 3 секунд. Встроенный динамик передатчика с 2-сторонней связью в течение 15 секунд будет подавать звуковой сигнал режима тревоги или на 15 секунд включится встроенный вибратор, а на ЖК-дисплее передатчика в течение 30 секунд будет мигать символ указателей поворота.

| при включенном режиме охраны | при выключенном режиме охраны |
| --- | --- |

- Для выключения режима "Паника" нажмите и отпустите кнопки и передатчика. На ЖК-дисплее передатчика 2 раза включится символ указателей поворота и выключится встроенный динамик или встроенный вибратор передатчика (если режим "Паника" выключен в течение 15 секунд). Система вернется в то состояние, в котором она находилась до момента включения режима "Паника".

Примечание: Дистанционный режим "Паника" также может быть включен в то время, когда система находится в режиме "Valet". В этом случае, после окончания режима "Паника" система вновь перейдет в режим "Valet".

#### Режим Anti-HiJack (AVR)

Полное описание работы данной функции приведено в "Инструкции пользователя".

Включение режима Anti-HiJack (AVR):

- При включении режима Anti-HiJack (AVR) одновременным нажатием и удерживанием кнопки и кнопки передатчика в течение 3 секунд при включенном зажигании (должна быть предварительно включена программируемая функция № 1.10). При этом прозвучит мелодия включения режимов или на 2 секунды включится встроенный вибратор, а на ЖК-дисплее передатчика 2 раза включится символ указателей поворота и появится мигающий символ "пистолета".

- После того, как функция Anti-HiJack (AVR) была активизирована, она сработает при первом открывании двери автомобиля. Если Вас силой заставили покинуть автомобиль, функция Anti-HiJack (AVR) сработает сразу же после того, как Вы откроете дверь.

Срабатывание режима Anti-HiJack (AVR):

- Через 15 секунд*** после того, как функция сработала (т.е. после открывания двери автомобиля), СИД системы начнет мигать.

- Еще через 45 секунд (т.е. через 60 секунд после срабатывания функции) сирена начнет подавать предупреждающие сигналы, а указатели поворота и внутрисалонное освещение начнут мигать.

- Еще через 15 секунд (т.е. через 75 секунд после срабатывания функции) сирена начнет работать непрерывно и включится блокировка двигателя. На ЖК-дисплее передатчика с 2-сторонней связью будет в течение 30 секунд мигать символ указателей поворота, а встроенный динамик передатчика в течение 15 секунд будет подавать звуковой сигнал режима тревоги или на 15 секунд включится встроенный вибратор

- Через 3 минуты сирена и указатели поворота выключатся, однако двигатель останется заблокированным до тех пор, пока функция Anti-HiJack (AVR) не будет отключена. Попытки включить зажигание вновь включат 3-х минутный режим тревоги

Отключение режима Anti-HiJack (AVR):

ВНИМАНИЕ: После того, как функция Anti-HiJack (AVR ) была включена, ее больше нельзя будет отключить с помощью брелка-передатчика системы, независимо от того, сработала функция или нет.

Способ отключения функции Anti-HiJack (AVR™) зависит от состояния программируемой функции № 1.4 и производится либо введением персонального кода отключения системы, либо с помощью нажатия кнопочного переключателя Valet. При этом прозвучит мелодия выключения режимов или на 2 секунды включится встроенный вибратор, на ЖК-дисплее передатчика с 2-сторонней связью 2 раза включится символ указателей поворота, а мигающий символ "пистолета" исчезнет.

#### Информация о предыдущих срабатываниях системы. Таблица зон охраны.

Полное описание работы данной функции приведено в "Инструкции пользователя".

- Система проинформирует Вас, если она срабатывала за время Вашего отсутствия. В этом случае при снятии системы с охраны встроенный динамик передатчика с 2-сторонней связью подаст 4 (вместо 2) предупредительных сигнала или 4 раза (вместо 2) включится встроенный вибратор.

- Если основная зона одного из датчиков системы или триггер капота/багажника вызвал 3 срабатывания системы и данная зона охраны была отключена функцией защиты от ложных срабатываний системы (FAPC), то при снятии системы с охраны встроенный динамик передатчика с 2-сторонней связью подаст 5 предупредительных сигнала или 5 раз включится встроенный вибратор.

Примечание: обратите внимание на то, что данные подтверждающие сигналы сирены будут подаваться даже при бесшумном снятии системы с охраны или в том случае, если сигналы сирены были отключены.

- После снятия системы с охраны на ЖК-дисплее передатчика с 2-сторонней связью появится мигающие символы от 1 до 4 зон, вызвавших срабатывания системы с момента последней постановки на охрану передатчиком, или с момента последнего включения зажигания при выключенной охране. Символы зон срабатывания будут мигать до включения зажигания, либо до постановки системы на охрану. Воспользуйтесь таблицей зон охраны системы для того, чтобы определить, какие входы (триггеры/датчики) вызвали срабатывание системы за последний цикл охраны.

| ЗОНА ОХРАНЫ | ИНДИКАЦИЯ НА ЖК-ДИСПЛЕЕ | ТРИГГЕР/ДАТЧИК |
| --- | --- | --- |
| Зона 1 |  | вход основой зоны датчика удара (датчик 1) |
| Зона 2 |  | триггер багажника |
| Зона 3 |  | триггер двери (+/-) |
| Зона 4 |  | вход цепи зажигания |
| Зона 5 |  | основная зона дополнительного датчика (датчик 2) |
| Зона 6 |  | триггер капота / педаль тормоза |
| Зона 7 | Индикация без специального символа на ЖК-дисплее передатчика | отключение питания системы |

Примечание: Срабатывание режима предупреждения датчиков передатчиком с 2-сторонней связью не индицируется.

Информация о зонах, вызвавших срабатывание, хранится в памяти системы и стирается в момент включения зажигания или при постановке системы на охрану с помощью передатчика.

Примечание: Авторизованный дилер может воспользоваться программатором DataWizard для определения причин 8 последних срабатываний системы (даже после того, как зажигание было включено).

#### Дистанционное управление дополнительными устройствами (канал 2)

Полное описание работы данной функции приведено в "Инструкции пользователя".

Для управления электрическим замком крышки багажника нажмите кнопку (кнопку 2) передатчика и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд. При этом на ЖК-дисплее передатчика с 2-сторонней связью 2 раза включится символ указателей поворота, затем 5 секунд будет мигать символ открытого багажника и вновь 2 раза включится символ указателей поворота.

Выход дополнительного канала может быть также включен в то время, когда система находится в режиме охраны, то система одновременно на некоторое время отключит датчик удара и триггер капота/багажника для того, чтобы открывание багажника не вызвало срабатывание системы. Через 3 секунды после того, как багажник будет закрыт, система опять автоматически возьмет эти цепи под охрану.

| при выключенном режиме охраны | при включенном режиме охраны |
| --- | --- |

Примечание: Вы можете запрограммировать систему таким образом, чтобы при дистанционном открывании багажника система также автоматически снималась с охраны (программируемая функция № 1.8). В этом случае при дистанционном открывании замка багажника на ветровом стекле автомобиля, изображенного на ЖК-дисплее 5-кнопочного передатчика с 2-сторонней связью, символ закрытого замка сменится символом открытого замка, исчезнет символ сирены и 2 раза включится символ указателей поворота, затем 5 секунд будет мигать символ открытого багажника и вновь 2 раза мигнут символы указателей поворота.

#### Долговременное отключение сигналов подтверждения сирены

Если отключены подтверждающие сигналы сирены системы (программируемая функция № 1.3 выключена), то при постановке системы на охрану или при снятии системы с охраны 5-кнопочный брелок-передатчик с 2-сторонней связью не будет подавать стандартные сигналы подтверждения с помощью встроенного динамика или встроенного вибратора передатчика.

### УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ДИСТАНЦИОННОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

Функция дистанционного запуска системы S-700RS позволяет дистанционно запустить двигатель автомобиля и контролировать его работу в течение запрограммированного периода времени. Это позволяет заранее прогревать двигатель автомобиля, а также устанавливать комфортную температуру внутри салона автомобиля с помощью штатной системы климат-контроля или кондиционера.

ВНИМАНИЕ: Ниже описаны только те функции и режимы системы дистанционного запуска двигателя, которые имеют специфическую индикацию на ЖК-дисплее 5-кнопочного передатчика с 2-сторонней связью. Детальное описание всех функций системы дистанционного запуска двигателя приведено в соответствующем разделе "Инструкции пользователя".

#### Дистанционный запуск двигателя автомобиля

Полное описание работы данной функции приведено в "Инструкции пользователя".

- Для дистанционного запуска двигателя автомобиля нажмите и удерживайте в течение 3 секунд одновременно кнопку и кнопку 5-кнопочного передатчика с 2-сторонней связью (или кнопку и кнопку 4-кнопочного передатчика).

- Если все условия, необходимые для безопасного дистанционного запуска двигателя, соблюдены, прозвучит мелодия включения режимов или на 2 секунды включится встроенный вибратор, а на ЖК-дисплее передатчика с 2-сторонней связью 2 раза включится символ указателей поворота и появится символ работающего двигателя автомобиля.

Примечание: При запуске дизельного двигателя или при использовании функция предварительного "прогрева" аккумулятора (функция № 3.8) запуск стартера будет несколько отложен. В любом из этих случаев в течение всего времени задержки на ЖК-дисплее передатчика будет показываться символ песочных часов и символ работающего двигателя.

- Через несколько секунд (в зависимости от типа двигателя и штатного электрооборудования автомобиля) система начнет процедуру запуска двигателя автомобиля. В случае успешного запуска двигателя автомобиля на ЖК-дисплее появится мигающий символ песочных часов, символ работающего двигателя начнет мигать, и часы начнут показывать обратный отсчет времени работы двигателя (на рисунке ниже показана заводская настройка -12 минут).

Примечание: во время работы двигателя Вы можете посмотреть текущее время. Для этого нажмите кнопку 5-кнопочного передатчика. Индикация текущего времени включится на 3 секунды и затем опять продолжится индикация обратного отсчета времени работы двигателя.

- Двигатель будет автоматически остановлен через заранее запрограммированное время (заводская установка 12 минут) либо:

  - при превышении или при снижении уровня оборотов холостого хода;

  - при открывании капота автомобиля;

  - при нажатии на педаль тормоза;

  - при снятии рычага управления коробкой передач с положения "PARK" (для автоматической коробки передач) или с нейтрального положения (для автоматической коробки передач).

  - при срабатывании системы (если двигатель был дистанционно запущен, когда система находилась в режиме охраны)

  - при остановке двигателя дистанционно с помощью передатчика или с помощью выключателя ручного управления запуском двигателя

- При дистанционной или автоматической остановке запущенного двигателя (включая неудачную попытку запуска двигателя) прозвучит мелодия выключения режимов или встроенный вибратор включится на 2 секунды, на ЖК-дисплее передатчика с 2-сторонней связью исчезнут символы песочных часов и работающего двигателя автомобиля, а часы начнут показывать текущее время.

#### "Продление" времени работы двигателя после дистанционного запуска

Полное описание работы данной функции приведено в "Инструкции пользователя".

Для "продления" времени работы двигателя еще на один цикл - в любой момент, когда двигатель работает под управлением системы дистанционного запуска, нажмите и отпустите одновременно кнопку и кнопку 5-кнопочного передатчика с 2-сторонней связью (или кнопку и кнопку 4-кнопочного передатчика). Указатели поворота быстро мигнут 3 раза и общее время работы двигателя будет удвоено (например, если запрограммированное время работы двигателя 12 минут, двигатель в общей сложности с момента дистанционного запуска проработает 24 минуты). На ЖК-дисплее передатчика с 2-сторонней связью часы начнут показывать новое значение обратного отсчета времени работы двигателя.

#### Дистанционная остановка двигателя автомобиля

Вы можете в любой момент дистанционно остановить двигатель автомобиля, работающий под управлением системы дистанционного запуска, нажав и удерживая в течение 3 секунд одновременно кнопку и кнопку 5-кнопочного передатчика с 2-сторонней связью (или кнопку и кнопку 4-кнопочного передатчика). Прозвучит мелодия выключения режимов или на 2 секунды включится встроенный вибратор передатчика, а на ЖК-дисплее передатчика с 2-сторонней связью исчезнут символы песочных часов и работающего двигателя автомобиля, а часы начнут показывать текущее время.

#### Функция "Safe Start" (процедура проверки "логической нейтрали" для автомобилей с ручной коробкой передач)

Полное описание работы данной функции приведено в "Инструкции пользователя".

ВНИМАНИЕ: Информация, приведенная в данном разделе, касается только автомобилей с ручной коробкой передач.

- Припаркуйте автомобиль и, пока двигатель автомобиля все еще работает на холостом ходу, переключите рычаг переключения передач в нейтральное положение и поставьте автомобиль на стояночный тормоз.

- Не нажимая на педаль тормоза, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд одновременно кнопку и кнопку 5-кнопочного передатчика с 2-сторонней связью (или кнопку и кнопку 4-кнопочного передатчика). Прозвучит мелодия включения режимов или на 2 секунды включится встроенный вибратор.

- В случае успешного запуска двигателя автомобиля на ЖК-дисплее появится символ песочных часов, постоянный символ работающего двигателя сменится мигающим, и часы начнут показывать обратный отсчет времени работы двигателя (на рисунке ниже показана заводская настройка -12 минут).

- В течение 5 секунд нажмите и отпустите кнопку передатчика. Сирена подаст 1 короткий сигнал.

- Поверните ключ в замке зажигания в положение "выключено" и выньте ключ из замка. Двигатель будет продолжать работать на холостом ходу под управлением системы дистанционного запуска.

- Выйдите из автомобиля (должна быть открыта и затем закрыта дверь автомобиля) и в течение 1 минуты нажмите кнопку передатчика для постановки системы на охрану. Двигатель автомобиля будет немедленно остановлен, встроенный динамик передатчика подаст 1 короткий звуковой сигнал подтверждения или 1 раз включится встроенный вибратор, и на ЖК-дисплее передатчика символ открытого замка сменится символом закрытого замка, рядом появится символ сирены и 2 раза включится символ указателей поворота, подтверждая, что система поставлена в режим охраны.

#### Функция "Short Stop"

Полное описание работы данной функции приведено в "Инструкции пользователя".

- Припаркуйте автомобиль и, пока двигатель автомобиля все еще работает на холостом ходу, переключите рычаг переключения передач в положение "PARK" или в нейтральное положение и поставьте автомобиль на стояночный тормоз.

- Не нажимая на педаль тормоза, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд одновременно кнопку и кнопку 5-кнопочного передатчика с 2-сторонней связью (или кнопку и кнопку 4-кнопочного передатчика).

- Прозвучит мелодия включения режимов или на 2 секунды включится встроенный вибратор, а на ЖК-дисплее передатчика с 2-сторонней связью 2 раза включится символ указателей поворота и появится символ работающего двигателя автомобиля. В случае успешного запуска двигателя автомобиля на ЖК-дисплее появится мигающий символ песочных часов, символ работающего двигателя начнет мигать, и часы начнут показывать обратный отсчет времени работы двигателя (на рисунке ниже показана заводская настройка -12 минут).

Примечание: во время работы двигателя Вы можете посмотреть текущее время. Для этого нажмите кнопку 5-кнопочного передатчика. Индикация текущего времени включится на 3 секунды и затем опять продолжится индикация обратного отсчета времени работы двигателя.

- Поверните ключ в замке зажигания в положение "выключено" и выньте ключ из замка. Двигатель будет продолжать работать на холостом ходу под управлением системы дистанционного запуска.

- Выйдите из автомобиля (должна быть открыта и затем закрыта дверь автомобиля) и в течение 1 минуты нажмите кнопку передатчика для постановки системы на охрану. Встроенный динамик передатчика подаст 1 короткий звуковой сигнал подтверждения или 1 раз включится встроенный вибратор, и на ЖК-дисплее передатчика 2 раза включится символ указателей поворота, а часы начнут показывать новый обратный отсчет времени работы двигателя (30 минут).

- Двигатель будет продолжать работать на холостом ходу под управлением системы дистанционного запуска в течение максимум 30 минут. Если в течение этого времени Вы не снимете систему с охраны и не отключите данную функцию, то двигатель автомобиля будет автоматически остановлен и система перейдет в стандартный режим охраны.

#### Функция "Turbo Cooldown"

Полное описание работы данной функции приведено в "Инструкции пользователя".

- Припаркуйте автомобиль и, пока двигатель автомобиля все еще работает на холостом ходу, переключите рычаг переключения передач в положение "PARK" или в нейтральное положение, и поставьте автомобиль на стояночный тормоз.

- Не нажимая на педаль тормоза, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд одновременно кнопку и кнопку 5-кнопочного передатчика с 2-сторонней связью (или кнопку и кнопку 4-кнопочного передатчика).

- Прозвучит мелодия включения режимов или на 2 секунды включится встроенный вибратор, а на ЖК-дисплее передатчика с 2-сторонней связью 2 раза включится символ указателей поворота и появится символ работающего двигателя автомобиля. В случае успешного запуска двигателя автомобиля на ЖК-дисплее появится мигающий символ песочных часов, символ работающего двигателя начнет мигать, и часы начнут показывать обратный отсчет времени работы двигателя (на рисунке ниже показана заводская настройка -12 минут).

- В течение 5 секунд нажмите и отпустите кнопку передатчика. Сирена системы подаст 2 сигнала.

- Поверните ключ в замке зажигания в положение "выключено" и выньте ключ из замка. Двигатель будет продолжать работать на холостом ходу под управлением системы дистанционного запуска.

- Выйдите из автомобиля (должна быть открыта и затем закрыта дверь автомобиля) и в течение 1 минуты нажмите кнопку передатчика для постановки системы на охрану. Встроенный динамик передатчика подаст 1 короткий звуковой сигнал подтверждения или 1 раз включится встроенный вибратор, и на ЖК-дисплее передатчика 2 раза включится символ указателей поворота, а часы начнут показывать новый обратный отсчет времени работы двигателя (3 минуты).

#### Функция автоматического запуска двигателя по таймеру

Полное описание работы данной функции приведено в "Инструкции пользователя".

При автоматическом запуске двигателя по таймеру будут подаваться стандартные сигналы подтверждения, соответствующие режимам дистанционного запуска и остановки двигателя.

#### Функции автоматического запуска двигателя "Low Tempetarure autostart" и "Low Battery autostart"

Полное описание работы данных функций и процедуры их включения и выключения приведены в "Инструкции пользователя".

- При автоматическом запуске двигателя при понижении температуры ниже запрограммированного значения (заводская установка -10°С) на ЖК-дисплее 5-кнопочного передатчика появится символ "градусника" и на несколько секунд включится индикация температуры ("-10°С").

Примечание. Обратите внимание на то, что данная индикация не показывает точную текущую температуру внутри автомобиля, а только подтверждает, что температура опустилась ниже этого предела, что и вызвало автоматический запуск двигателя

Вы также можете запрограммировать систему на автоматический запуск двигателя при температуре ниже -15°С или -20°С (программируемая функция № 3.2). В этом случае на ЖК-дисплее также будет включаться соответствующая индикация ("-15°С" или "-20°С").

- При автоматическом запуске двигателя при низком уровне заряда аккумуляторной батареи будут подаваться стандартные сигналы подтверждения, соответствующие режимам дистанционного запуска и остановки двигателя.

#### Диагностика причин выключения двигателя

Полное описание работы данной функции приведено в "Инструкции пользователя".

При остановке запущенного двигателя по любой из причин (включая неудачную попытку запуска двигателя) прозвучит мелодия выключения режимов или на 2 секунды включится встроенный вибратор передатчика, а на ЖК-дисплее передатчика с 2-сторонней связью исчезнут (или не появятся) символы песочных часов и работающего двигателя автомобиля. После этого Вы можете произвести обычную процедуру диагностики причин выключения двигателя.

Если остановка или неудачный запуск двигателя были вызваны отсутствием "нейтрали" на ЖК-дисплее 5-кнопочного передатчика 5 раз мигнет символ "INHIBIT":

#### Специальные функции кнопок 5-кнопочного передатчика с 2-сторонней связью

| ФУНКЦИЯ | КНОПКА 5-КНОПОЧНОГО БРЕЛКА С 2-СТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| Проверка текущего состояния системы | + + | Нажать и отпустить одновременно |
| Контроль температуры внутри автомобиля | + | Нажать и отпустить одновременно |
| Отключение сигналов тревоги передатчика с 2-сторонней связью при срабатывании системы |  | Нажать и отпустить |
| Включение на 5 секунд подсветки ЖК-дисплея передатчика с 2-сторонней связью |  | Нажать и отпустить |
| Вход в режим / выход из режима настройки 5-кнопочного передатчика |  | Нажать и удерживать 5 секунд |
| Выбор режима оповещения: звуковой / вибратор | + | Нажать и отпустить кнопку при нажатой кнопке |
| Переключение индикации температуры: по Цельсию / по Фаренгейту | + + | Нажать и отпустить кнопки и при нажатой кнопке |
| Включение режима "энергосбережения" только при выключенном режиме охраны | + | Нажать и отпустить кнопку при нажатой кнопке |
| Включение / выключение будильника | + | Нажать и отпустить кнопку при нажатой кнопке |
| Включение таймера обратного отсчета | + | Нажать и отпустить кнопку при нажатой кнопке |

### ОПИСАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 5-КНОПОЧНОГО БРЕЛКА-ПЕРЕДАТЧИКА

#### Выбор режима оповещения: звуковой/вибратор

Для выбора режима оповещения - удерживая кнопку нажатой, нажмите и отпустите кнопку 5-кнопочного передатчика с 2-сторонней связью.

- при включении режима оповещения вибратором и отключении режима звукового оповещения - вибратор включится 4 раза, а на ЖК-дисплее передатчика появится и будет постоянно гореть символ вибратора.

- при выключении режима оповещения вибраторов и включении режима звукового оповещения) - встроенный динамик передатчика подаст 1 короткий подтверждающий сигнал, и символ вибратора исчезнет с ЖК-дисплея передатчика.

#### Контроль температуры внутри автомобиля

Нажмите одновременно кнопку и кнопку 5-кнопочного передатчика с 2-сторонней связью. Прозвучит мелодия включения режимов и на ЖК-дисплее передатчика на 5 секунд включится индикация температуры внутри автомобиля на текущий момент:

#### Переключение индикации температуры: по Цельсию / по Фаренгейту

Удерживая кнопку нажатой, нажмите на 5-кнопочном передатчике с 2-сторонней связью одновременно кнопку и кнопку .

- при переключении шкалы температуры с градусов Фаренгейта на градусы Цельсия прозвучит мелодия включения режимов и на ЖК-дисплее вместо часов на 5 секунд включится символ С

- при переключении шкалы температуры с градусов Цельсия на градусы Фаренгейта прозвучит мелодия выключения режимов и на ЖК-дисплее вместо часов на 5 секунд включится символ F.

#### Проверка текущего состояния системы / Проверка наличия 2-сторонней связи

Данная команда используется для проверки наличия 2-сторонней связи и для считывания 5-кнопочным брелком-передатчиком с 2-сторонней связью текущего состояния системы.

Для того чтобы подать данную команду, на 5-кнопочном передатчике с 2-сторонней связью необходимо одновременно нажать и отпустить кнопки , и .

- Если присутствует двусторонняя связь:

  - через несколько секунд прозвучит мелодия подтверждения или на 2 секунды включится встроенный вибратор.

  - на ЖК-дисплее передатчика 2 раза включится символ указателей поворота и появится (или останется включенной) символ наличия связи (антенна).

  - кроме того, на ЖК-дисплее передатчика также обновится индикация текущего состояния системы

- Если двусторонней связи нет:

  - на ЖК-дисплее передатчика 2 исчезнет символ наличия связи (антенна).

Примечание: Каждый раз при передаче той или иной команды, если только не включен режим энергосбережения, 5-кнопочный брелок-передатчик с 2-сторонней связью ожидает сигнала подтверждения от системы о приеме команды. Таким образом, Вы постоянно получаете достоверную информацию о состоянии системы, и если после передачи команды символ наличия связи не исчезает - это означает, что Вы каждый раз автоматически проверяете текущее состояние системы.

Примечание: Дальность действия передатчика 5 кнопочного брелка-передатчика с 2-сторонней связью заметно ниже дальности действия передатчика системы. В связи с этим отсутствие 2-сторонней связи в тот или иной момент еще не означает, что в случае срабатывания системы 5-кнопочный брелок-передатчик с 2-сторонней связью не получит сигнала тревоги

#### Режим экономии потребления питания

Для экономии питания и продления срока службы элементов питания 5-кнопочного передатчика с 2-сторонней связью предусмотрен специальный режим, после включения которого приемник 5-кнопочного передатчика с 2-сторонней связью будет временно отключен. В этом режиме Вы не будете получать подтверждения об изменении состояния системы, однако сможете использовать описанную выше команду "Проверка текущего состояния системы".

- Для включения режима энергосбережения, при отключенной охране, удерживая кнопку нажатой, следует нажать и отпустить кнопку .

  - в подтверждение включения режима энергосбережения прозвучит мелодия включения режимов и на ЖК-дисплее 5-кнопочного передатчика появится символ данного режима "SAVE".

  - через 30 секунд приемник 5-кнопочного передатчика с 2-сторонней связью будет отключен.

Примечание: Если в течение этих 30 секунд произойдет автоматическая, повторная постановка на охрану или система будет поставлена на охрану с помощью другого передатчика, то включение режима энергосбережения будет отменено.

- Для выключения режима следует, удерживая кнопку нажатой, нажать и отпустить кнопку .

  - в подтверждение выключения режима энергосбережения прозвучит мелодия подтверждения или на 2 секунды включится встроенный вибратор, и на ЖК-дисплее 5-кнопочного передатчика немедленно исчезнет символ "SAVE".

ВНИМАНИЕ: В целях безопасности режим энергосбережения будет автоматически отключен, символ "SAVE" погаснет и прозвучит мелодия отключения режимов в следующих случаях:

  - при постановке на охрану при помощи данного 5-кнопочного передатчика с 2-сторонней связью;

  - если при проверке текущего состояния (или в течение 30 секунд после этого) окажется, что система находится в режиме охраны.

#### Включение/выключение функции будильника

- Для включения функции будильника - удерживая кнопку нажатой, нажмите и удерживайте до сигнала подтверждения кнопку . При включении будильника прозвучит мелодия включения режимов, а на ЖК-дисплее появится запрограммированное время включения будильника и символ "колокольчика".

- Для выключения режима будильника повторите описанную выше процедуру. При выключении будильника прозвучит мелодия выключения режимов, а на ЖК-дисплее исчезнет символ "колокольчика".

Если будильник включен, то в установленное время включатся звуковые сигналы на 1 минуту либо до нажатия кнопки 5-кнопочного передатчика.

#### Включение таймера обратного отсчета

При включении данного режима таймер начнет обратный отсчет запрограммированного периода времени. Данная функция может использоваться, например, при платной почасовой парковке автомобиля.

В течение времени работы таймера на дисплее будет постоянно показываться время, оставшееся до момента истечения работы таймера. По истечении работы таймера встроенный динамик передатчика подаст звуковую индикацию.

- Удерживая кнопку , нажмите и удерживайте до появления сигналов подтверждения кнопку .

  - прозвучит мелодия включения режимов.

  - на ЖК-дисплее начнет мигать символ песочных часов, и вместо индикации текущего времени включится индикация обратного отсчета времени 10 минут.

- Повторяя описанную выше операцию можно последовательно установить таймер обратного отсчета на 10, 20, 30, 60, 90 или 120 минут. Последующим одновременным нажатием кнопки и кнопки таймер обратного отсчета будет отключен:

  - прозвучит мелодия выключения режимов.

  - на ЖК-дисплее исчезнет символ песочных часов и вновь появится индикация текущего времени.

- По истечении времени обратного отсчета:

  - прозвучит мелодия выключения режимов.

  - на ЖК-дисплее исчезнет символ песочных часов и вновь появится индикация текущего времени.

#### Программирование режимов работы брелка-передатчика с 2-сторонней связью

Внимание! Помните, что каждая операция должна быть выполнена в течение 15 секунд после предыдущей операции. Если 15-секундный интервал превышен, передатчик автоматически выйдет из режима настройки.

| РЕЖИМ / ФУНКЦИЯ ПЕРЕДАТЧИКА | ИНДИКАЦИЯ НА ЖК-ДИСПЛЕЕ | ИНДИКАЦИЯ ЗВУКОМ / ВИБРАТОРОМ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| Нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд для входа в режим настройки передатчика |
|  |  | 2 коротких звуковых сигнала |  |
| Нажмите и отпустите кнопку для перехода к установке часов текущего времени |
| Режим установки текущего времени: часы | мигает символ часов | ---- | Нажимайте кнопку для увеличения значения часов текущего времени или кнопку для уменьшения значения часов текущего времени. |
| Нажмите и отпустите кнопку для перехода к установке минут текущего времени. |
| Режим установки текущего времени: минуты | мигает символ минут | ---- | Нажимайте кнопку для увеличения значения минут текущего времени или кнопку для уменьшения значения минут текущего времени. |
| Нажмите и отпустите кнопку для перехода к установке часов будильника: |
| Установка будильника: часы | мигает символ часов | ---- | Нажимайте кнопку для увеличения значения часов будильника или кнопку для уменьшения значения часов будильника. |
| Нажмите и отпустите кнопку для перехода к установке минут будильника: |
| Установка будильника: минуты | мигает символ минут | ---- | Нажимайте кнопку для увеличения значения минут будильника или кнопку для уменьшения значения минут будильника. |
| Нажмите и отпустите кнопку для перехода к установке часов таймера обратного отсчета |
| Установка таймера обратного отсчета: часы | мигает символ часов | ---- | Нажимайте кнопку для увеличения значения часов таймера или кнопку для уменьшения значения часов таймера. |
| Нажмите и отпустите кнопку для перехода к установке минут таймера обратного отсчета |
| Установка таймера обратного отсчета: минуты | мигает символ минут | ---- | Нажимайте кнопку для увеличения значения минут таймера или кнопку для уменьшения значения минут таймера. |
| Нажмите и отпустите кнопку для перехода к выбору мелодии выключения режимов |
| Выбор мелодии выключения режимов | номер мелодии от 1 до 5 | прозвучит выбранная мелодия | Нажимайте кнопку или кнопку для выбора одной из 5 мелодий. |
| Нажмите и отпустите кнопку для перехода к включению / выключению таймера обратного отсчета |
| Включение / выключение режима таймера обратного отсчета |  | прозвучит выбранная мелодия | Нажимайте кнопку или кнопку для включения или выключения режима таймера *** |
| Нажмите и отпустите кнопку для перехода к выбору мелодии включения режимов |
| Выбор мелодии включения режимов | номер мелодии от 1 до 5 | прозвучит выбранная мелодия | Нажимайте кнопку или кнопку для выбора одной из 5 мелодий. |
| Нажмите и отпустите кнопку для возврата к режиму установки часов текущего времени |
| Режим установки текущего времени | мигает символ минут |  |  |
| Нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд или подождите 15 секунд для выхода из режима программирования. |

*** При включении ("ON") режима таймера обратного отсчета, таймер включится сразу после выхода из режима настройки передатчика на время, выбранное в меню установки таймера обратного отсчета.

#### Замена элементов питания. Предупреждение о разряде батарейки передатчика

При уменьшении напряжения элемента питания до 1 В индикатор заряда батарейки на ЖК-дисплее 5-кнопочного передатчика с 2-сторонней связью покажет значение "1/3", встроенный динамик передатчика подаст 2 звуковых сигнала или 2 раза включится встроенный вибратор. После этого, данные предупреждающие сигналы будут подаваться каждые 10 минут и на ЖК-дисплее передатчика каждые 10 минут будет 2 раза мигать индикатор заряда батарейки.

Рекомендуется менять батарейку передатчика каждые 2-3 месяца, в зависимости от частоты и режима использования передатчика с 2-сторонней связью и частотой использования режима энергосбережения.

Для замены батарейки:

- Аккуратно сдвиньте защелку крышки отделения для батарейки.

- Сдвиньте крышку отделения для батарейки в сторону, как показано на рисунке.

- Извлеките севшую батарейку, запомнив полярность ее установки.

- Установите новую батарейку (типа ААА), убедитесь в соблюдении полярности.

- Установите крышку обратно.

- Задвиньте обратно защелку крышки отделения для батарейки.

www.starlineworld.ru

АВТОСИГНАЛИЗАЦИЯ, БРЕЛоКИ – ПЕЙДЖЕРЫ, ПРОТИВОУГОННЫЕ СИСТЕМЫ

8 (903) 625-96-66   ICQ: 356-151-105

Общие вопросы e-mail:   info@starlineworld.ru   Заказы e-mail:   zakaz@starlineworld.ru